| Seznam bulletinů motor M 137A - informační | 1b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M137A/1 |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/2 | M337/69 | 20.9.1972 | Magnet LUN 2221.13, č.v. 252-9276.57, kontroly a obsluhy v provozu těchto magnet na motorech M 137A a M 337. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | P |
| M137A/3 |  | 2.11.1972 | Regulace dodávky paliva do motoru M 137 A. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | P |
| M137A/4 |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/5 | M4-III/34 M6-III/39 M332/66 M337/70 M337A/1 | 28.12.1973 | Možnosti použití leteckého benzinu AVGAS 100L (St. 100/130) v provozu motorů M4-III, M6-III, M137A, M332,. M337 a M337A. | 1 | 1 |  |  |  |  | P |
| M137A/6 |  | 31.5.1974 | Údaje o normálním tlaku paliva v motoru M137A v příručce "Popis a návod k obsluze motoru M137A". | 1 |  | 1 |  |  |  | P |
| M137A/7 |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/8 |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/9 | M6-III/42 M137AZ/3 M337/72 M337A/3 | 22.11.1976 | Rekonstrukce rozdělovacího raménka a vačky zapalovacího magneta LUN 2221.13, typ 52-9276.57 | 1 | 1 |  |  |  |  | P |
| M137A/10 |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/11 | M137AZ/5 M337A/5 | 18.8.1977 | Zavedení modernizovaného vstřikovacího čerpadla LUN 5150.01 na typy motorů M137A, M137AZ a M337A. | 1 | 1 | 1 |  |  |  | P |
| M137A/12 |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/13b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/14b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/15b | M137AZ/8b M337/76b M337 A/10b M337AK/5b | 15.12.1994 | Možnosti prodloužení provozní doby do I. generální opravy (GO) a do další GO - leteckých motorů M137A/AZ, M337 a M337A/AK. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/16b | M137AZ/9b M337/78b M337A/11b M337AK/6b | 12.5.1995 | Možnosti dalšího prodloužení provozní doby - o 200 letových hodin do I. generální opravy (GO) a další GO - leteckých motorů M137A/AZ, M337 a M337A/AK, kterým byla prodloužena provozní doba dle informačního bulletinu č. M137A/15b, M137AZ/8b, M337/76b, M337A/10b, M337AK/5b (z 800 letových hodin na 1000 letových hodin, resp. z 1000 letových hodin na 1200 letových hodin). | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| Seznam bulletinů motor M 137A - informační | 2b |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M137A/17b |  |  | Nevydán |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/18b | M332/68b M137AZ/11b M337/79b M337 A/13b M337AK/8b | 29.1.1996 | Zvýšení provozní doby motorům v závislosti na druhu používaného schváleného leteckého oleje – na kterých byla provedena generální oprava v LOM Praha s.p. po 1.2.1996. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/19b | M332/69b M137AZ/12b M337/80b M337A/14b M337AK/9b | 28.3.1996 | Možnosti použití minerálních leteckých olejů Aero Shell Oil 100, Elf Aviation 100, Total Aero 100 a Mobil Aero Red Band, odpovídajících US specifikaci MIL-L6082E Grade 1100 jako ekvivalent za minerální letecký olej MS-20 v letovém provozu motorů M332, M137 a M337 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/20b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/21b | M332A/5b M332AK/4b M137AZ/14b M337A/16b M337AK/11b M337AK.1/4bM132A/2b M132AK/2b | 21.7.1997 | Zavedení modernizovaného vstřikovacího čerpadla s automatickou korekcí bohatosti palivové směsi. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/22b | M332/72b M332A/7b M332AK/6b M137AZ/15b M337/83b M337A/17b M337AK/12b M337AK.1/5b M132A/4b M132AK/5b | 6.10.1997 | Zlepšení utěsnění zapalovacích magnet proti unikání oleje z klikové skříně motoru. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/23b |  |  | Nevydán |  |  |  |  |  |  |  |

| Seznam bulletinů motor M 137 – informační | 3b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M137A/24b | M137AZ/17b M337/87b M337A/19b M337AK/14b | 18.5.1998 | Možnosti prodloužení provozní doby z 1200 letových hodin na 1400 letových hodin při použití minerálních olejů a z 1400 letových hodin na 1600 letových hodin při použití disperzních bezpopelových olejů. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/25b /R1 | M332/77b/R1 M337/88b/R1 M337A/20b/R1 M337AK/15b/R1 M137AZ/18b/R1 | 3.12.2003 | Zvýšení provozní lhůty motorům M332 a M137/M337 všech verzí vyrobených do 30.6.1991 (v závislosti na druhu používaného schváleného leteckého oleje), na kterých bude provedena generální oprava v LOM PRAHA s.p. po 1.lednu 1999. Aktualizování bulletinu. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/26b | M332/80b M332A/13b M332AK/12b M132A/10b M132AK/10b M137AZ/19b M337/91b M337A/21b M337AK/16b M337AK.1/11b M337B/3b M332B/3b |  | Zrušen. |  |  |  |  |  |  |  |
| M137A/27b/R1 | M332/81b/R1 M332A/14b/R1 M332AK/13b/R1 M132A/11b/R1 M132AK/11b/R1 M137AZ/20b/R1 M337/92b/R1 M337A/22b/R1 M337AK/17b/R1 |  | Zrušen. |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam bulletinů motor M 137A - informační | 4b |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M137A/28b | M332/86b M332A/19b M332AK/18b M132A/15b M132AK/15b M137AZ/21b M337/97b M337A/23b M337AK/18b M337AK.1/16b | 15.11.2001 | Zvýšení dovolené horní hranice trvalé teploty pod svíčkou pro motory M337/A/AK, M332/A/AK, M137A/AZ a M132A/AK na 195C. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M137A/29b | M332/87b M332A/20b M332AK/19b M332B/4b M132A/16b M132AK/16b M137AZ/22b M337/98b M337A/24b M337AK/19b M337AK.1/17b M337B/4b M337C/1b | Datum vydání 7.11.2001 Platí od 1.1.2002 | Možnosti použití automobilového benzínu BA 91N, BA 95N, BA 98N dle ČSN EN 228 v provozu motorů M132, M332, M137 a M337 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

| Seznam bulletinů motor M 137A - informační | 5b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M137A/30b | M332/88b M332A/21b M332AK/20b M332B/6b M332C/2b M132A/17b M132AK/17b M132C/2b M137AZ/23b M137C/2b M337/99b M337A/26b M337AK/21b M337AK.1/20b M337B/6b M337C/3b | 29.3.2005 | Rozšíření sortimentu schválených disperzních (aditivovaných) minerálních leteckých olejů určených pro trvalý letový provoz motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

Datum poslední revize:	31.8. 2018