| Seznam bulletinů motor M337AK - informační | 1b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337AK/1b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/2b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/3b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/4b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/5b | M137A/15b M137AZ/8b M337/76b M337A/10b | 15.12.1994 | Možnosti prodloužení provozní doby do I. generální opravy (GO) a do další GO - leteckých motorů M137A/AZ, M337 a M337A/AK. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/6b | M137A/16b M137AZ/9b M337/78b M337A/11b | 12.5.1995 | Možnosti dalšího prodloužení provozní doby - o 200 letových hodin do I. generální opravy (GO) a další GO - leteckých motorů M137A/AZ, M337 a M337A/AK, kterým byla prodloužena provozní doba dle informačního bulletinu č. M137A/15b, M137AZ/8b, M337/76b, M337A/10b, M337AK/5b (z 800 letových hodin na 1000 letových hodin, resp. z 1000 letových hodin na 1200 letových hodin). | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/7b |  |  | Nevydán |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/8b | M332/68b M137A/18b M137AZ/11b M337/79b M337A/13b | 29.1.1996 | Zvýšení provozní doby motorům v závislosti na druhu používaného schváleného leteckého oleje - na kterých byla provedena generální oprava v LOM Praha s.p. po 1.2.1996. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/9b | M332/69b M137A/19b M137AZ/12b M337/80b M337A/14b | 28.3.1996 | Možnosti použití minerálních leteckých olejů Aero Shell Oil 100, Elf Aviation 100, Total Aero 100 a Mobil Aero Red Band, odpovídajících US specifikaci MIL-L6082E Grade 1100 jako ekvivalent za minerální letecký olej MS-20 v letovém provozu motorů M332, M137 a M337 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/10b |  |  | Zrušen |  |  |  |  |  |  |  |

| Seznam bulletinů motor M 337AK - informační | 2b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337AK/11b | M332A/5b M332AK/4b M137A/21b M137AZ/14b M 337A/16b M337AK.1/4bM132A/2b M132AK/2b | 21.7.1997 | Zavedení modernizovaného vstřikovacího čerpadla s automatickou korekcí bohatosti palivové směsi. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/12b | M332/72b M332A/7b M332AK/6b M137A/22b M137AZ/15b M337/83b M337A/17b M337AK.1/5b M132A/4b M132AK/5b | 6.10.1997 | Zlepšení utěsnění zapalovacích magnet proti unikání oleje z klikové skříně motoru. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/13b |  |  | Nevydán |  |  |  |  | Nevydán |  |  |
| M337AK/14b | M137A/24b M137AZ/17b M337/87b M337A/19b | 18.5.1998 | Možnosti prodloužení provozní doby z 1200 letových hodin na 1400 letových hodin při použití minerálních olejů a z 1400 letových hodin na 1600 letových hodin při použití disperzních bezpopelových olejů. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/15b /R1 | M332/77b/R1 M337/88b/R1 M337A/20b/R1 M137A/25b/R1 M137AZ/18b/R1 | 3.12.2003 | Zvýšení provozní lhůty motorům M332 a M137/M337 všech verzí vyrobených do 30.6.1991 (v závislosti na druhu používaného schváleného leteckého oleje), na kterých bude provedena generální oprava v LOM PRAHA s.p. po 1.lednu 1999. Aktualizování bulletinu. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

| Seznam bulletinů motor M 337AK - informační | 3b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337AK/16b | M332/80b M332A/13b M332AK/12b M132A/10b M132AK/10b M137A/26b M137AZ/19b M337/91b M337A/21b M337AK.1/11b M337B/3b M332B/3b |  | Zrušen. |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/17b/R1 | M332/81b/R1 M332A/14b/R1 M332AK/13b/R1 M132A/11b/R1 M132AK/11b/R1 M137A/27b/R1 M137AZ/20b/R1 M337/92b/R1 M337A/22b/R1 |  | Zrušen. |  |  |  |  |  |  |  |
| M337AK/18b | M332/86b M332A/19b M332AK/18b M132A/15b M132AK/15b M137A/28b M137AZ/21b M337/97b M337A/23b M337AK.1/16b | 15.11.2001 | Zvýšení dovolené horní hranice trvalé teploty pod svíčkou pro motory M337/A/AK, M332/A/AK, M137A/AZ a M132A/AK na 195C. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

| Seznam bulletinů motor M 337AK - informační | 4b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337AK/19b | M332/87b M332A/20b M332AK/19b M332B/4b M132A/16b M132AK/16b M137A/29b M137AZ/22b M337/98b M337A/24b M337AK.1/17b M337B/4b M337C/1b | Datum vydání 7.11.2001 Platí od 1.1.2002 | Možnosti použití automobilového benzínu BA 91N, BA 95N, BA 98N dle ČSN EN 228 v provozu motorů M132, M332, M137 a M337 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/20b | M337A/25b M337AK.1/19b | 16.6.2003 | Tlaku motorového oleje a otáček motoru na pozemním volnoběhu motorů M337A, M337AK a M337AK.1 provozovaných na letounech Z43 a Z142 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337AK/21b | M332/88b M332A/21b M332AK/20b M332B/6b M332C/2b M132A/17b M132AK/17b M132C/2b M137A/30b M137AZ/23b M137C/2b M337/99b M337A/26b M337AK.1/20b M337B/6b M337C/3b | 29.3.2005 | Rozšíření sortimentu schválených disperzních (aditivovaných) minerálních leteckých olejů určených pro trvalý letový provoz motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

| Seznam bulletinů motor M 337AK - informační | 5b |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | Fr | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337AK/22b | n/a | 20.2.2023 | Motorů M337AK zabudovaných v letounech Firnas 42 (Z142) a Safir 43 (Z43), a provozovaných v ESA / École supérieure de l´Air (Alžírská demokratická a lidová republika). Poznámka: Bulletin byl vydán pouze v češtině a francouzštině. | 1 | - | 1 | - | LOM. Bulletin je určen pro Alžírsko, ale zásady platí všeobecně. | - | P |

Datum poslední revize seznamu:	20.2. 2023.