| Seznam bulletinů motor M 337C – závazné a informační | 1 |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337C/1b | M332/87b M332A/20b M332AK/19b M332B/4b M132A/16b M132AK/16b M137A/29b M137AZ/22b M337/98b M337A/24b M337AK/19b M337AK.1/17b M337B/4b | Datum vydání 7.11.2001 Platí od 1.1.2002 | Možnosti použití automobilového benzínu BA 91N, BA 95N, BA 98N dle ČSN EN 228 v provozu motorů M132, M332, M137 a M337 všech verzí. | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |
| M337C/2a | M332/76a/R1 M332A/10a/R1 M332AK/9a/R1 M337/86a/R1 M337A/12a/R1 M337AK/9a/R1 M132A/7a/R1 M132AK/7a/R1 M137A/18a/R1 M137AZ/13a/R1 M332B/5a M332C/1a M337B/5a M132C/1a M137C/1a | 3.12.2003 | Přehled dokumentace nutné k provádění prohlídek, oprav, údržby a generálních oprav. Aktualizování přehledu | 1 | 1 |  |  | LOM | P |  |

| Seznam bulletinů motor M 337C – závazné a informační | 2 |
| --- | --- |
| Číslo | Shodné | Platí od: | Týká se | Č | A | R | N | Poznámka | Závazný | Inform. |
| M337C/3b | M332/88b M332A/21b M332AK/20b M332B/6b M332C/2b M132A/17b M132AK/17b M132C/2b M137A/30b M137AZ/23b M137C/2b M337/99b M337A/26b M337AK/21b M337AK.1/20b M337B/6b | 29.3.2005 | Rozšíření sortimentu schválených disperzních (aditivovaných) minerálních leteckých olejů určených pro trvalý letový provoz motorů M337, M332, M137, M132 všech verzí | 1 | 1 |  |  | LOM |  | P |

Datum poslední revize:	31.8. 2018